| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2016 |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.552,96€ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 164/2016 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.171,60€ Αριθ. Μελέτης: 164/2016 |
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΣ | ΤIM. ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 1 Επαγγελματικό βαρέως τύπου δισκοπρίονο σιδήρου ισχύος κινητήρα τουλάχιστον 2HP, τριφασικό, δύο ταχυτήτων της τάξεως 40/80 m/min, με άνοιγμα μέγγενης τουλάχιστον 30cm , κοπή Οο και 45Α, 45Δ,χωρίς την βάση τμχ 2 2 Δίσκος κοπής για το ως άνω δισκοπρίονο 300 x 32mm | τμχ 4 3 Συσκευή ηλεκτροσυγγόλησης inverter τουλάχιστον 190Α, ισχύος πάνω από 8 KVA τάση λειτουργίας 230V, για χρήση ηλεκτροδίου τουλάχιστον 3,5 mm και βάρος λιγότερο από 6,5 kgr τμχ 2 4 Γωνιακός τροχός κοπής μετάλλου ισχύος τουλάχιστον 2000 W για δίσκο κοπής Φ 230, σπείρωμα άξονα Μ 14, βάρους κάτω των 6 kgr επαγγελματικού τύπου με μαλακή εκκίνηση. τμχ 2 5 Γωνιακός τροχός για δίσκο Φ 115, ονομαστική ισχύ πάνω από 700W, τάση λειτουργίας 220V, κουμπί μπλοκαρίσματος άξονα για αλλαγή δίσκου τμχ 6 6 Δράπανο πνευματικό ισχύος τουλάχιστον 700W, με λειτουργία διατρήσεων και κρούσεων υποδοχή SPS plus, 8 βάρος κάτω 3kgr τμχ 7 7 Δραπανοκατσάβιδο φορητό 18V, με δύο μπαταρίες Li 2 x 4Αh, με ολομεταλλικά γρανάζια, τσοκ 13mm, με αυτόματο κλείδωμα, φωτεινό LED με λειτουργία καθυστέρησης, ικανότητα διάτρησης τουλάχιστον σε ξύλο 50mm, σε μέταλλο 13mm και βάρους κάτω από 2,8 kgr, σε βαλίτσα μεταφοράς. τμχ 3 8 Σετ τριπάνια μετάλλου (αέρος) HSS-R : -18-19 τεμαχίων από 1,00mm έως 10,00mm. -Μαύρο, κυλινδρικό, ελικκοειδές τρυπάνι με διπλή ελίκωση. -Από ταχυχάλυβα υψηλής ποιότητας κατά DIN 338. -Δίκοπο, με το άκρο σφήνωσης να αντιστοιχεί στη διάμετρο τρυπήματος. -Σε θήκη μεταφοράς/προστασίας. τμχ 2 9 Σετ τριπάνια SDS-PLUS δίκοπα : Για διάτρηση σε μπετό - πέτρα - τούβλο. - Δίκοπα, από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου-νικελίου-μολυβδαινίου ή εφάμιλλο. -Πέντε τεμάχια στις παρακάτω διαστάσεις (διάμετρος/ωφέλιμο μήκος) : α) 6mm/150mm. β)8mm/150mm. γ) 10mm/200-250mm. δ) 12mm/250-350mm. ε) 14mm/400-550mm. τμχ 2 10 Σετ φορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο και φορτιζόμενο παλμικό κατσαβίδι. Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο: -Tάση μπαταρίας 18V/3Ah, -Με ικανότητα μέγιστης διάτρησης : ξύλο/μέταλλο/μπετόν αντίστοιχα τουλ.38/13/13mm. -Με λυχνία led για φωτισμό της περιοχής εργασίας. - Με κιβώτιο δύο ταχυτήτων και διπλή περιστροφή.-Με αυτόματο μεταλλικό τσοκ (ταχυτσόκ) χωρίς κλειδί, 13mm. Παλμικό κατσαβίδι: - Τάση μπαταρίας 18V. -Με υποδοχή εργαλείου :εξάγωνη 1/4''. -Ικανότητα μπουλόνια/μηχ.βίδες :Μ5-Μ14/Μ4-Μ8. Με δύο τουλ. μπαταρίες λιθίου (Li-ion) και τον αντίστοιχο φορτιστή. Σε θήκη (βαλιτσάκι)μεταφοράς. Με ένα σετ μύτες που να περιέχει τουλ. τα μεγέθη : ίσιες Νο 3,5-5,5-8,0 και σε σταυρό : PZ1,PZ2,PZ3 και PH1,PH2,PH3. τμχ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…./…/2016 |  |