ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Φύλλο Συμμόρφωσης (ΟΜΑΔΑ Α)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΟΧΗΜΑΤΩΝ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, |
| ΔΗΜΟΣΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΟΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙ |
| Δ/ΝΣΗΜΕΛΕΤΩΝ&ΕΡΓΩΝ | ΣΤΑΘΜΩΝΦΟΡΤΙΣΗΣΤΟΥΣ |
| ΤΜΗΜΑΜΕΛΕΤΩΝ&ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ | ΤΟΥΔΗΜΟΥΚΟΡΔΕΛΙΟΥΕΥΟΣΜΟΥ |
| ΤΕΧΝΙΚΩΝΕΡΓΩΝ |  |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣΜΕΛΕΤΗΣ:532/2020 |

Τ-06ΦΥΛΛΑΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Προϋπολογισμός: | 324.136,00Ευρώ |
| --- | --- |
| Χρηματοδότηση: | ΕΣΠΑ |
| Κ.Α.: | 62.7131.03 |

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ2021

Οι απαντήσεις στα φύλλα συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν     αναλυτικές και επεξηγηματικές.

Ομάδα Α: Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσσας, χωρητικότητας 16 m3

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| Το όχημα θα είναι καινούργιο (πρόσφατης κατασκευής), αμεταχείριστο, με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας | ΝΑΙ |  |  |
| Θα αποτελείται από φορτηγό πλαίσιο και υπερκατασκευή | ΝΑΙ |  |  |
| Θα χρησιμοποιηθεί για την μηχανική (με κάδους) ή χειρονακτική (με τα χέρια) αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων και θα προσφέρει δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |  |
| Καινούργιο, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, τελείως προωθημένης οδήγησης, με υδραυλικό τιμόνι στο αριστερό μέρος με έγκριση τύπου του αρμοδίου Υπουργείου | ΝΑΙ |  |  |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος του πλαισίου θα είναι 19 τόνοι και ικανότητα του πίσω άξονα θα είναι ≥ 13 τόνοι | ΝΑΙ |  |  |
| Θα είναι στιβαρής κατασκευής βαρέως τύπου ικανό να δεχτεί αυξημένο φορτίο κατά 20 % | ΝΑΙ |  |  |
| Αναλυτική περιγραφή του πλαίσιου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ |  |  |  |
| Προωθημένης οδήγησης, ισχυρής κατασκευής με χαλύβδινο ισχυρό σκελετό, μονωμένος έναντι της θερμότητας και του θορύβου | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει εσωτερική επένδυση με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό, αεροκάθισμα οδηγού με εργονομικές προδιαγραφές πλήρως ρυθμιζόμενο και δύο θέσεις επιβατών (πλέον οδηγού) | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει θύρες εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας και υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέχρι 100% ή ηλεκτρικά παράθυρα, δύο στρεπτά αλεξήλια τουλάχιστον, υαλοκαθαριστήρες δύο τουλάχιστον ταχυτήτων και μίας διακοπτόμενης, δύο εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως καθώς και συσκευή πλυσίματος αλεξηνέμου | ΝΑΙ |  |  |
| Θα είναι ανακλινόμενος και θα διαθέτει ανεξάρτητο, εξελιγμένο σύστημα υδραυλικής ανάρτησης για εύκολη πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει ταχογράφο | ΝΑΙ |  |  |
| προδιαγραφών Ε.Ε., στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο ένδειξης ποσότητας καυσίμου και όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα |  |  |  |
| Θα φέρει συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (air condition) ράδιο-CD με ηχεία ή εναλλακτικά ηχοσύστημα ράδιο/MP3 με εξωτερική θύρα USB καθώς και κεραία | ΝΑΙ |  |  |
| Αναλυτική περιγραφή του θαλάμου οδήγησης. Να αναφερθεί τυχόν εξοπλισμός που δεν αναφέρεται παραπάνω | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |  |  |  |
| Πετρελαιοκινητήρα (Diesel), 6500 cc ≤ κυβισμός κινητήρα ≤ 9000 cc, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 6 και νεώτερο | ΝΑΙ |  |  |
| Ισχύς ≥ 280 ΗΡ | ΝΑΙ |  |  |
| Ροπή ≥ 1000 N*m | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα υπερπλήρωσης (turbo) και ενδιάμεσης ψύξης (intercooler). Οποιοδήποτε άλλο σύστημα προηγμένης τεχνολογίας που αφορά τον έλεγχο και την λειτουργία του κινητήρα θα αξιολογηθεί ανάλογα | ΝΑΙ |  |  |
| Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες για τον θόρυβο | ΝΑΙ |  |  |
| Θα είναι τεχνολογίας «Κοινού αυλού» (Common rail) | ΝΑΙ |  |  |
| Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα πρέπει να είναι προς τα πάνω, με σωλήνα εξάτμισης μονωμένη και τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου οδηγήσεως και της υπερκατασκευής και να προεξέχει από αυτή (καθ’ ύψος) | ΝΑΙ |  |  |
| Αναλυτική περιγραφή του κινητήρα και των χαρακτηριστικών στοιχείων του σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |  |  |  |
| Αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων με ≥ 6 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και 1 οπισθοπορείας | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει μονό δίσκο ξηράς εμπλοκής με υδραυλική υποβοήθηση | ΝΑΙ |  |  |
| Γνήσια διαφορικά και ημιαξόνια του εργοστασίου κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει εργοστασιακά τοποθετημένο δυναμολήπτη κατάλληλο για την λειτουργία του υδραυλικού συστήματος της υπερκατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| Αναλυτική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ |  |  |  |
| Θα εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Θα επενεργεί σε όλους τους τροχούς για αποτελεσματικό φρενάρισμα του φορτηγού σε κάθε περίπτωση | ΝΑΙ |  |  |
| Θα είναι με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα, σύμφωνα με το ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς, με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS – Antilock Braking System), σύστημα δυναμικής ευστάθειας (ESP – Electronic Stability Program), σύστημα αντιολίσθησης τροχών (ASR – Anti Slip Regulation) και σύστημα πέδησης εκτάκτου ανάγκης (EBS – Emergency Brake System) | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει σύστημα προειδοποίησης ακούσιας εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDW – Lane Departure Warning) και σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HSA – Hill Start Aid) η σύστημα συγκράτησης του οχήματος σε ανωφέρεια (Hill Holder) | ΝΑΙ |  |  |
| Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς και θα είναι ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε περίπτωση απώλειας αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει μηχανόφρενο ή βαλβιδόφρενο προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής απόδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| Αναλυτική περιγραφή συστήματος πέδησης σύμφωνα με τις τεχνικες προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΑΞΟΝΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΆ |  |  |  |
| Θα φέρει δύο άξονες, θα είναι στιβαρής κατασκευής με παραβολικά ή ημιελλειπτικά ελάσματα ή αερανάρτηση ή συνδυασμό αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| Εμπρόσθιος διευθυντήριος άξονας με μονά ελαστικά επίσωστρα | ΝΑΙ |  |  |
| Οπίσθιος κινητήριος άξονας με διπλά ελαστικά επίσωστρα | ΝΑΙ |  |  |
| Ελαστικά τύπου Radial χωρίς αεροθαλάμους, σύμφωνα με τις οδηγίες E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organization - Ευρωπαϊκός Τεχνικός Οργανισμός Ελαστικών και Ζαντών) | ΝΑΙ |  |  |
| Η φόρτιση των αξόνων του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης κατ’ άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. | ΝΑΙ |  |  |
| Το τιμόνι θα είναι υδραυλικό στο αριστερό μέρος | ΝΑΙ |  |  |
| Η ακτίνα στροφής θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερη ώστε το όχημα να κινείται ευέλικτα. Να αναγραφεί η ακτίνα στροφής. | ΝΑΙ |  |  |
| Αναλυτική περιγραφή του συστήματος διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τους άξονες και τα ελαστικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΉ |  |  |  |
| Θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, την οπίσθια πόρτα και το ανυψωτικό μηχανισμό κάδων απορριμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| Γενικά, στα σημεία της υπερκατασκευής που αναπτύσσονται ιδιαίτερες μηχανικές καταπονήσεις, δηλαδή αυξημένες πιέσεις και τριβές, θα πρέπει να είναι διαμορφωμένα ή ενισχυμένα από χάλυβα ιδιαίτερης ανθεκτικότητας (να δωθεί η ποιότητα του χάλυβα) | ΝΑΙ |  |  |
| Η υπερκατασκευή θα εδράζεται επί του φορτηγού πλαισίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του και ο τρόπος έδρασης θα προσφέρει απόσβεση κραδασμών, ευκολία σε εργασίες συντήρησης και ασφαλή τρόπο αφαίρεσης και επανατοποθέτησης αυτής (να δοθεί ο τρόπος έδρασης) | ΝΑΙ |  |  |
| Η χωρητικότητα του κύριου σώματος (συμπιεσμένων απορριμμάτων) θα πρέπει να είναι ≥ 16 m3. | ΝΑΙ |  |  |
| Η χωρητικότητα της λεκάνης εναπόθεσης απορριμμάτων θα είναι ≥1,5 m3. | ΝΑΙ |  |  |
| Το κυρίως σώμα της υπερκατασκευής θα είναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλικό από χαλυβδοέλασμα ικανού πάχους υψηλής ανθεκτικότητας στην φθορά και τη διάβρωση, με κυρτά πλαϊνά, κλειστό και θα φέρει με άρθρωση πόρτα στο πίσω μέρος έτσι ώστε τα απορρίμματα να είναι τελείως αθέατα (να δοθούν χαρακτηριστικά) | ΝΑΙ |  |  |
| Η εκροή των υγρών πρέπει να είναι απολύτως εξασφαλισμένη, με ελαστικό παρέμβυσμα, εύκολης αντικατάστασης, τοποθετημένο μεταξύ του σώματος και της οπίσθιας πόρτας | ΝΑΙ |  |  |
| Η μεταλλική πλάκα θα κινείται, εντός του σώματος και σε όλο το μήκος του, μέσω ενός ισχυρού υδροστατικού κυλίνδρου διπλής ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
| Η αύξηση της σχέσης συμπίεσης των απορριμμάτων (μέσω της μεταλλικής πλάκας) θα επιτυγχάνεται με ανάλογη ηλεκτρονική ρύθμιση | ΝΑΙ |  |  |
| Η οπίσθια πόρτα θα βρίσκεται στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώματος. Ο μηχανισμός απασφάλισης – ασφάλισης θα προηγείται ή θα ακολουθεί την ανύψωση ή την καταβίβασης της αντίστοιχα, με ένα μόνο χειρισμό | ΝΑΙ |  |  |
| Η εκφόρτωση των απορριμμάτων θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν απασφάλισης και ανύψωσης της πόρτας με ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων | ΝΑΙ |  |  |
| Η οπίσθια πόρτα, εσωτερικά θα περιλαμβάνει ως κύρια συστατικά της, τη λεκάνη εναπόθεσης απορριμμάτων και τον μηχανισμό συμπίεσης των | ΝΑΙ |  |  |
| Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων θα πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο εσωτερικά χώρο της οπίσθιας πόρτας, το δε χείλος αυτής, δηλαδή η εξωτερική ακμή της, θα είναι ρυθμιζόμενου ύψους, ανάλογα του είδους της αποκομιδής (μηχανικής ή χειρωνακτικής) | ΝΑΙ |  |  |
| Ο μηχανισμός συμπίεσης πρέπει να φέρει ανάστροφους υδροστατικούς κυλίνδρους, οι οποίο θα χρησιμοποιούνται για τη σάρωση και προώθηση των απορριμμάτων, χωρίς να έρχονται σε επαφή με αυτά από τη λεκάνη εναπόθεσης των προς το εσωτερικό του κυρίως σώματος | ΝΑΙ |  |  |
| Οι υδροστατικοί κύλινδροι της πλάκας προώθησης θα πρέπει να βρίσκονται εξωτερικά της οπίσθιας πόρτας. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα διαθέτει τουλάχιστον, τα ακόλουθα συστήματα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές: Αυτόματο, με επαναλαμβανόμενο κύκλο Αυτόματο, με απλό κύκλο Χειροκίνητο | ΝΑΙ |  |  |
| Εξωτερικά της οπίσθιας πόρτας θα φέρει δύο ανακλινόμενα – αντιολισθητικά, ισχυρά σκαλοπάτια και χειρολαβές συγκράτησης | ΝΑΙ |  |  |
| Στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας και στο εμπρόσθιο μέρος της υπερκατασκευής θα είναι τοποθετημένος αντίστοιχα, ένας περιστρεφόμενος φάρος πορτοκαλί χρώματος (σύνολο 2 τεμάχια) ενώ στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας θα τοποθετηθεί ένας προβολέας νυχτερινής εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
| Στο οπίσθιο μέρος το όχημα θα φέρει αντανακλαστικές λωρίδες | ΝΑΙ |  |  |
| Η υπερκατασκευή θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέσα και μέτρα ασφαλούς λειτουργίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισμό: Διάταξη άμεσης διακοπής λειτουργίας του μηχανισμού συμπίεσης Διάταξη άμεσης επέμβασης απεγκλωβισμού αντικειμένων Βαλβίδα διακοπής ροής Βαλβίδα ελέγχου ροής Χειριστήρια και ενδεικτικές λυχνίες Διάταξη αποτροπής πλήρους καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας Κατάλληλη διάταξη για την ολοκλήρωση της καταβίβασης Ασφαλές σύστημα μηχανικής συγκράτησης της οπίσθιας πόρτας Διάταξη ασφαλείας για την αποτροπή κίνησης του οχήματος Διάταξη για την στάθμη εκπεμπόμενου θορύβου της υπερκατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Οι υδραυλικές σωληνώσεις θα έχουν αντοχή τετραπλάσια της πίεσης λειτουργίας και θα είναι ορατές για εύκολο έλεγχο | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ |  |  |  |
| Πλήρες υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό, στο οπίσθιο μέρος του οχήματος, κατάλληλο (με βραχίονες και «χτένα») για την υποδοχή, ανύψωση και εκφόρτωση με πλήρη ασφάλεια, τόσο για το εργατικό προσωπικό όσο και για τον εξοπλισμό, των τυποποιημένων κάδων απορριμμάτων, πλαστικών ή μεταλλικών χωρητικότητας από 80 έως 1300 λίτρων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |  |  |  |
| Το υδραυλικό κύκλωμα θα ενεργοποιείται μέσω δυναμολήπτη, μέσω τουλάχιστον δύο ισχυρών υδραυλικών αντλιών | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει αυτοματισμό αποσύμπλεξης για την μη συνεχή καταπόνηση του δυναμολήπτη | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει βαλβίδα ανακούφισης για αποφυγή αλόγιστων υπερφορτίσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Όλες οι γραμμές του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς και αν χρειαστεί αντικατάσταση, αυτή θα γίνεται χωρίς να χρειαστεί οξυγονοκοπή (άνοιγμα οπών) | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει τοποθετημένο κατάλληλο εξοπλισμό (υδραυλικό και ηλεκτρονικό) ελέγχου δεδομένων λειτουργίας και διάγνωσης βλαβών με οθόνη απεικόνισης (εντός του θαλάμου οδήγησης) | ΝΑΙ |  |  |
| ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| Όλα τα εξαρτήματα πριν από την βαφή θα καθαριστούν και θα υποστούν απολίπανση. Θα ακολουθήσει προσεκτικό αστάρωμα όλων των επιφανειών | ΝΑΙ |  |  |
| Η βαφή θα γίνει με ειδικά χρώματα, ανθεκτικά στο χρόνο και τη διάβρωση | ΝΑΙ |  |  |
| Εξωτερικά το απορριμματοφόρο όχημα (φορτηγό πλαίσιο και υπερκατασκευή) θα είναι χρωματισμένο με μεταλλικό λευκό χρώμα (εκτός αν εγκαίρως ζητηθεί διαφορετικό) σε δύο τουλάχιστον στρώσεις σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Οι απαιτούμενες επιγραφές θα είναι μαύρου χρώματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Περιφερειακά θα φέρει κίτρινη λωρίδα και σε εμφανές σημείο του οχήματος θα φέρει την ενημερωτική πινακίδα του Προγράμματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| Ο βασικός εξοπλισμός θα είναι τουλάχιστον: Εφεδρικός τροχός πλήρης (ζάντα και ελαστικό) Σειρά συνήθων εργαλείων για τις μκροβλάβες και την συντήρηση του (να περιγραφούν) Ένας πυροσβεστήρας Ένα τρίγωνο βλαβών Ένα φαρμακείο Βιβλίο συντήρησης και επισκευής (πλαισίου και υπερκατασκευής) | ΝΑΙ |  |  |
| Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφρία, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., με τους απαραίτητους προβολείς, φώτα ομίχλης, προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό, δύο περιστρεφόμενους φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή εργασία κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |  |  |  |
| Κατάθεση αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| Η εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές βαρύνει τον προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |
| Παροχή ανταλλακτικών-τεχνική υποστήριξη | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών | ΝΑΙ |  |  |
| Ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης | ΝΑΙ |  |  |
| Αποκατάσταση βλάβης | ΝΑΙ |  |  |
| Χρόνος παράδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ